##### К О Н В Е К Т О Р

"НовоТерм-Лайт"

СКН 204…225 L

СКНП 204…225 L

СКО 204…225 L

СКОП 204…225 L

###### П А С П О Р Т

300 - 201 ПС

Конвекторы "НовоТерм -Лайт" - отопительные стальные приборы для систем водяного теплоснабжения. Конвекторы состоят из  нагревательного элемента и кронштейнов для крепления конвекторов к стене или к полу. Все составляющие имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.Конвектор "НовоТерм - Лайт" (в дальнейшем конвектор) предназначен для отопления жилых и административных зданий и используется в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией.

1.2.Конвектор допускается эксплуатировать  в системах  водяного  отопления  с температурой теплоносителя до 130 С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа ( 16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

СКН  – конвектор настенный с боковым подключением (концевой);

СКНП – конвектор настенный проходной;

СКО – конвектор напольный с боковым подключением;

СКОП – конвектор напольный проходной.

3. Комплектность поставки

Конвектор в сборе …………… 1 шт.

Кронштейны …………….……	2 шт. (для конвекторов длиной 1700 мм и более – 3 шт.)

Упаковка……………. ………..	1 шт.

Паспорт …………………….…	1 шт.

Рис.1  Конвектор «НовоТерм - Лайт» СКН 204…225 L

Рис.2  Конвектор «НовоТерм - Лайт» СКНП 204…225 L

### Рис.3  Конвектор «НовоТерм - Лайт» СКО 204…225 L

### Рис.4  Конвектор «НовоТерм - Лайт» СКОП 204…225 L

4. технические характеристики

#### Таблица 1

| Тип конвектора | Площадь Теплообменника м2 | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | L, мм | Масса (с кронштейнами), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  |  |  |
| СКН(СКНП) -204 СКН(СКНП) –205 СКН(СКНП) –206 СКН(СКНП) –207 СКН(СКНП) –208 СКН(СКНП) –209 СКН(СКНП) –210 СКН(СКНП) –211 СКН(СКНП) –212 СКН(СКНП) –213 СКН(СКНП) –214 СКН(СКНП) –215 СКН(СКНП) –216 СКН(СКНП) –217 СКН(СКНП) –218 СКН(СКНП) –219 СКН(СКНП) –220 СКН(СКНП) –221 СКН(СКНП) –222 СКН(СКНП) –223 СКН(СКНП) -224 СКН(СКНП) -225 | СКО(СКОП) -204 СКО(СКОП) –205 СКО(СКОП) –206 СКО(СКОП) –207 СКО(СКОП) –208 СКО(СКОП) –209 СКО(СКОП) –210 СКО(СКОП) –211 СКО(СКОП) –212 СКО(СКОП) –213 СКО(СКОП) –214 СКО(СКОП) –215 СКО(СКОП) –216 СКО(СКОП) –217 СКО(СКОП) –218 СКО(СКОП) –219 СКО(СКОП) –220 СКО(СКОП) –221 СКО(СКОП) –222 СКО(СКОП) –223 СКО(СКОП) -224 СКО(СКОП) -225 | 0,791 1,136 1,48 1,824 2,168 2,512 2,858 3,204 3,55 3,891 4,232 4,573 4,957 5,117 5,362 5,707 6,052 6,396 6,74 7,084 7,428 7,774 | 0,21 0,304 0,39 0,475 0,561 0,646 0,73 0,817 0,903 0,988 1,074 1,159 1,255 1,3 1,357 1,445 1,532 1,618 1,706 1,793 1,88 1,968 | 406 506 606 706 806 906 1006 1106 1206 1306 1406 1506 1606 1706 1806 1906 2006 2106 2206 2306 2406 2506 | 3,2 4,1 5 5,9 6,8 7,7 8,6 9,5 10,4 11,3 12,2 13,1 14 14,6 15,5 16,4 17,3 18,2 19,2 20,1 21 22 |

Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну):  температурный напор,  т.е.  разность температур  между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении,  равен 70°С; расход теплоносителя  через  присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с (360 кг/ч) при его движении по схеме  "сверху-вниз";  атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется наружная резьба G 1/2.

4. монтаж

  - Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник.

  - Разметить места установки кронштейнов (см. рис 5). При этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 80-100 мм, а между конвектором и подоконником не менее 180 мм.  Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 240…260 мм меньше длины конвектора.

  - Если длина конвектора более 1,6 м, то он комплектуется третьим кронштейном, который устанавливается посередине.

  - Выполнить отверстия в стене, установить деревянные пробки или дюбели и закрепить кронштейны шурупами. Кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение тепловых пакетов.

  - Навесить конвектор на кронштейны (см. рис.5).

Последовательность монтажа конвектора на стене

Рис. 5

4.6.	Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели общей высотой не более 1,5м.

5.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 (С;

относительная влажность до 100% при 25 (С (среднегодовое значение 80% при 15 (С) в отсутствии атмосферных осадков.

6. Условия эксплуатации

  - Перед отопительным сезоном и 1-2 раза в течение его конвектор рекомендуется очищать от пыли.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации".

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

7. Свидетельство о приемке

Конвектор  «НовоТерм - Лайт» соответствует ТУ 25.21.11-003-46928486-2018

и признан годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

8. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

  - Гарантийный срок эксплуатации конвекторов -12 лет со дня изготовления.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А,

пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

# Text boxes

При L>1600 мм

М.П.